ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

PYROTECHNIC GOODS. GENERAL SAFETY REQUIREMENTS

ГОСТ Р 51270-99

Утвержден Постановлением Госстандарта России от 27 апреля 1999 г. № 135

Дата введения — 1 января 2000 года

Предисловие

1. Разработан и внесен Научно-исследовательским институтом прикладной химии (НИИПХ).

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 27 апреля 1999 г. № 135.

3. В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Российской Федерации “О защите прав потребителей”.

4. Введен впервые.

1. Область применения Настоящий стандарт распространяется на пиротехническую продукцию промышленного и бытового назначения и устанавливает общие требования безопасности, обязательные при разработке, сертификации, реализации и использовании этой продукции.

2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.102-68. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;
ГОСТ 2.114-95. Единая система конструкторской документации. Технические условия;
ГОСТ 17527-86. Упаковка. Термины и определения;
ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка;
ГОСТ Р 51271-99. Изделия пиротехнические. Методы сертификационных испытаний.

3. Определения и сокращения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:      пиротехническая продукция (ПП): собирательное обозначение пиротехнических изделий, пиротехнических элементов, пиротехнических составов самостоятельного применения;
пиротехническое изделие (ПИ): устройство, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава;
пиротехнический состав (ПС): смесь компонентов, генерирующая в процессе горения (взрыва) определенные газообразные и конденсированные продукты, тепловую и механическую энергию и создающая различные оптические, акустические, электрические и барические эффекты;
пиротехнический элемент (ПЭ): часть пиротехнического изделия, имеющая пиротехнический состав;опасный фактор пиротехнического изделия: специфический эффект, создаваемый пиротехническим изделием или пиротехническим элементом и при определенных условиях могущий угрожать здоровью людей и наносить ущерб имуществу и окружающей среде;
опасная зона пиротехнического изделия: часть пространства, окружающего работающее пиротехническое изделие, внутри которого хотя бы один опасный фактор достигает опасного уровня;
потребительская упаковка: упаковка по ГОСТ 17527, предназначенная для передачи пиротехнического изделия потребителю; время замедления (задержки): интервал времени от момента инициирования до момента проявления основных опасных факторов работающего пиротехнического изделия.

4. Общие положения
4.1. Пиротехнические изделия являются пожароопасными и (или) взрывоопасными. Продукты сгорания ПИ могут оказывать вредные воздействия на людей и окружающую среду. Внешние воздействующие факторы (ВВФ (удар, нагрев, электромагнитное излучение, детонационный импульс и др.)) могут вызывать непредусмотренное срабатывание ПИ, если уровни ВВФ выше допустимых.
При этом горение может переходить во взрыв с сопутствующими ударной волной и разлетом частей конструкции (осколков), а также горящих элементов заряда.
4.2. В зависимости от назначения и конструктивных особенностей ПИ их действие сопровождается проявлением одного или нескольких опасных факторов (таблица 1), характеризующихся уровнями опасности.