ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Расположить изделие на ровной горизонтальной поверхности не ближе 30м от людей, строений, деревьев, дорог, легковоспламеняющихся материалов, деревьев и т.п. (Рис.1). Освободить и расправить фитиль. Присыпать и тщательно уплотнить грунт или снег вокруг изделия не менее, чем на ½ по высоте для исключения опрокидывания при срабатывании (Рис.2). Поджечь с расстояния вытянутой руки конец фитиля (Рис.3) и немедленно удалиться не менее, чем на 9-11м и покинуть пределы опасной зоны. Время замедления 8-10 секунд (Рис.4). Высота догорания пироэлементов более 3-х метров.

КЛАСС ОПАСНОСТИ: III. РАДИУС ОПАСНОЙ ЗОНЫ 30 м.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ: пламя, разбрасываемые пожароопасные элементы, движущиеся за счет начальной скорости выброса пиротехнические элементы, акустическое излучение.

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 18 ЛЕТ.

ОГНЕОПАСНО! Применять только на открытом воздухе в безветренную погоду!

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: использовать изделия в состоянии опьянения, производить с изделием любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией; использовать изделия с явными повреждениями; с истекшим сроком годности; при отказе подходить к изделию до истечения 15 мин; бросать в огонь.

ХРАНИТЬ: в сухом помещении вдали от нагревательных приборов при температуре не выше +30°С.

УТИЛИЗИРОВАТЬ с бытовыми отходами после выдержки в воде не менее 24 часов.

ТРАНСПОРТИРОВКА: в упаковке завода-изготовителя транспортируют железнодорожным, автомобильным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующих на данном виде транспорта.